## Slide 1: 面向FPGA的软硬件结合 异步状态机接口设计与实现
中期报告
汇报人：龚思衡

## Slide 2
1
2
3
4
应用场景
设计结构
目前进度
后期计划
目录
CONTENTS

## Slide 3: 应用场景
1
ONE

## Slide 4: 问题背景
不同的计算器件对应不同的使用场景, 为了高效运算需要同时使用多种器件
所谓 “异构计算”, 现有的 opengl 仅支持 CPU+GPU 协作
但 CPU+FPGA 由于时序同步等问题, 难度较大, FPGA 中调用 CPU 是一个创新方向
需要高效的, 最好是对用户透明的上下文切换, 解放开发者

## Slide 5: 应用场景
结合 CPU 和 FPGA 需要开发者同时了解两方面的机制, 需要一个封装好的开源库来降低学习成本
现有成果对异步执行支持不强, 难以并行/流水执行多种任务.
CPU与FPGA各有其擅长的领域通过用户良好的接口调用可以发挥双方的优势，合理利用计算资源

## Slide 6: 设计结构
2
TWO

## Slide 7: 实验环境
利用zedboard 以及其上的zynq硬核进行计算
硬核上目前是裸机, 只能执行加减乘除运算, 后续可以运行petalinux, 支持系统级操作.
在petalinux上可以将调用FPGA操作视为系统调用, 利用中断和特权级切换操作.

## Slide 8
模块1
模块2
模块3
模块4
中断模块
缓冲区
函数地址注册模块
函数地址映射模块
FPGA
CPU
函数地址映射表
缓冲区
函数功能区
中断模块
近似于陷入内核态

## Slide 9: 系统架构
目前以 CPU 为主, FPGA 为具备计算功能的外设, 来实现 FPGA-CPU 的异构计算.
以一定格式向 FPGA 进行数据交互, 从而实现二者之间的通信
可以通过: 中断, 共享内存, 串口等方式.

## Slide 10: 数据传输及其协议
软硬件之间存在大量的数据交互, 必须提供简单且高效的数据交互方式 (因为硬件不能处理复杂的信息)
采用类似于系统调用传输信息的方式, 在老式的 x86 系统中, 如果参数多于6个, 所有的参数都会放到栈里
我们可以用类似的方式, 将所有的数据都放入共享内存中, 由函数设计者负责处理参数.

## Slide 11: 数据协议具体实现
以矩阵乘法为例, 函数约定, 第1,2个参数分别是矩阵行数列数, 然后读取若干个整数, 之后重复以上步骤, 然后计算乘法.
这样可以减少调用者的负担, 直接发送字节流, 按照约定解读这些字节.

## Slide 12: 数据交互器的设计
由于存在大量的异步读写, 因此我们需要一个专门的内存调度器来处理大量的数据IO
设计参考了linux内核中经典的io_uring模型
将所有异步操作视为事务, 这样可以最小化等待时间

## Slide 13
取数
写入缓冲区
写入内存
计算
取数
写入内存
计算
气泡
取数
写入缓冲区
写入内存
计算
取数
写入缓冲区
写入内存
计算

## Slide 14: 目前进度
3
THREE

## Slide 15
运行时间对比
目前的测试用例是 1024*1024 的海明窗乘法, 效果如图
可以看出, FPGA 的运行极快, 以数个数量级领先 CPU
一个有趣的观察是, 只要 CPU 将数据发送到DMA, 在函数调用返回之前, FPGA 计算已经完成, 甚至不需要等待.
进一步的实验可能会使用更大量的数据
例如更大规模矩阵乘法, fft等

## Slide 16: 后期计划
4
FOUR

## Slide 17: 后续推进
在板上运行petalinux，并修改其系统调用，使得矩阵乘法能够以系统调用的形式进行运算
增加功能模块如：DCT变换，矩阵加法，卷积等功能
测量增添模块的性能进行改进
对系统调用给出最小指令集，形成近似opengl的用户良好api

## Slide 18: THANKS